招标文件

招标人：邵阳学院

招标项目：邵阳学院音乐舞蹈学院星光剧院校庆演出设备采购项目

招标方式：公开招标

时间：2018- 10-16

目录

一、项目概况与招标要求

- 采购项目名称：邵阳学院音乐舞蹈学院星光剧院校庆演出设备采购项目

- 采购方式：公开招标

3、招标文件获取：邵阳学院七里坪一办公楼605室

4、投标文件递交：开标前递交资产处605室

5、采购项目最高限价: 27万元

6、工期要求：  15天交货

7、招标时间及地址：2018年 10 月 23日上午9点整，邵阳学院七里坪校区一办公楼605室

8、交货地点：邵阳学院指定地点

9、质量要求：按以下技术参数要求

10、付款方式：交货完毕并经采购人验收合格后付合同总金额的95%，余款5%作为质保金一年后无质量问题全部付清。

三、投标文件内容：

1）投标报价表（总报价不能超过最高限价，资质合格后以评委综合打分为准）

2）投标人简介（公司背景、相关资质、业绩）

3）投标人资质（供应商营业执照副本复印件（三证合一、年审合格）、企业法人委托授权书（附法定代表人身份证明）、委托代理人身份证复印件，厂商授权等均加盖公章.

4）设备符合招标文件规定的技术响应文件

5）交货时间响应

6）售后服务响应文件等

四、采购要求：

虚拟仿真实验室机房补充配置要求

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 技术参数要求 | 数量 （台套） | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电脑图案灯 | 1000W | 1、操作界面: LCD液晶屏显示中、英文二种语言显示模式, 亮度、对比度可调，显示内容可自动旋转，带旋转控制轮，内置可充电电池，可在不通电的情况下，进行DMX地址码和其它技术参数的设置。 2、通道模式: 3种DMX通道控制模式以上（含3种），标准模式28通道，通道数量可以定制，国际标准DMX512信号接口。 ★3、采用国际知名品牌的灯泡， OSRAM HTI 1000W/PS Lok-it!，色温 5800K 灯座 PGJX36 4 CMY无级混色系统；内置CMY宏功能指令/16bit精度，1个颜色盘，7个颜色+白光。半色效果，可变速双向彩虹效果，步进/线性转换颜色可选 ★5、具备RDM信号双向传输技术。 6 一个固定图案盘，一个旋转图案盘，14个可更换图案片（可选配），具有变速抖动效果、双向变速流动效果. 7、 图案片可简便快捷更换金属图案或玻璃图案；更换图案片不需要使用任何工具。 8、 独立柔光盘，具有0-100%的线性雾化效果，图案具有淡入淡出效果，使图案产生虚实变化；又可以作为染色灯定点投光，光斑的柔和不会令人感觉生硬。 9、一个金属动感轮，与图案组合可以产生水纹。火焰，浮云等效果。 ★10、大开光角度，最小光束角度≤9度；最大光束角度≥60度，线性变焦调节范围不小于50度，线性的变焦功能可使光斑大范围缩放自由，满足使用需求。 11、自动节能模式，通过关闭光闸功率自动降低50%，具有恒定功率控制功能。 12、散热智能监控功能；根据灯具不同位置的温度高低，自动启动相应部位的冷却风扇，对灯具部件进行有效的冷却，有效的降低灯体内的温度。 13、灯具传动系统选用国际知名品牌的步进电机。 14、扫描角度，水平扫描角度≥540度，垂直扫描角度≥270度，当发生错位时也能快速准确定位。水平、垂直速度可调 15、净重≤32Kg,满足舞台吊杆承重能力。 16、调光线性，可从0-100%线性调节，在调光过程中保持光斑的均匀度一致，起光或者定点光都能非常柔和均匀地从暗到亮进行线性运行。 17、10米距离最大照度不低于12000LUX 18、至少1个三棱镜效果，可双向变速旋转。 19、双片式频闪快捷有力，0.3-25次/秒或以上。 20、灯钩采用高品质铸铝奥米加或G型灯钩，通过1/4转快速锁定装置固定的吊挂孔，具有全方位安装特点，维护方便快捷。 21、灯具内置远程功能升级网卡接口、内置无线信号传输技术。 22、光圈，5-100%线性调节光圈，具光圈宏功能 23、 灯具组成是模块化结构设计，能提供相关模块结构设计证书，方便维修和维护 24、待机节能；当灯具没接收到信号10分钟后将进入待机状态，停止灯泡、电机、风扇等工作，重新输入信号后接着之前的工作进行运转，确保安全及使用寿命更长、更稳定。 | 4 |  |  |
| 2 | 全频音箱 | 音箱 | 二分频全频音箱， 频响：63Hz-20kHz（-10dB） 指向：90H×60V，15"低频单元，1"高频单元； ★连续功率：600W；阻抗：8欧姆； 灵敏度：97dB； 最大长期声压级：126dB； ★最大峰值声压级：132dB； 尺寸：高489×宽445×深596mm；地面角度：仰角37°；重量：22.8kg | 4 |  |  |
| 3 | 全频功放 | 功放 | 8Ω2*650W 4Ω2*1200W 2Ω2*1600W （立体声） 8Ω1*2400W 4Ω1*3200W (桥接) 尺寸：890×4830×3111mm | 2 |  |  |
| 4 | 对讲机 | 对讲机 | 双频双段 九代 商品毛重：0.625kg键盘：功率：5W显示屏：有 类别：商用对讲机 电池容量：2001毫安时以 上制式：模拟对讲机 配件：电池 | 8 |  |  |
| 5 | 电脑 | mac mini | 3.0GHz 双核 Intel Core i7 处理器 8GB 内存 1TB 硬盘 Intel Iris Graphics 图形处理器 OS X El Capitan | 1 |  |  |
| 6 | 无线手雷 | 无线手雷话筒麦克风发射器 手雷 | 传输类型：2.4GHz Fixed Frequency Agile System 传输范围：112db 传输距离：100米 频率范围：35Hz-22KHz，最大延时：4ms | 4 |  |  |
| 7 | 无线电容头戴麦克风 |  | 定制肤色无线电容头戴麦克风 | 6 |  |  |
| 8 | 线材 | 国标 | 剧场专用音箱线、信号线、灯光电源信号线 | 1 |  |  |
| 9 | 立体声小振膜话筒 | KM 184 Stereo | 频响范围20Hz-20KHz； 灵敏度（1KHz-1KOHM）：10mV/Pa； 负载阻抗：1000ohms； 灵敏度（CCIR 468-3）：24dB； 灵敏度（DIN/IEC 651）：15dB-A； 最大声压级（THD小于0.5%）：142dB； 传感器DIN/IEC 651动态范围：124dB； 供应电压：48V+4V；电流：2.3mA； 话筒连接：XLF3F； | 1 |  |  |
| 10 | 立体声话筒支架 | RODE Stereo Bar | 配备刻度槽 5-12CM可调话筒间距 两种录音高度可切换 | 1 |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |

五、投标文件商务部分要求：

投标人需按招标文件要求及技术参数要求做好投标文件一式三份（胶装）封存好现场开标。

投标联系方式：

邵阳学院七里坪校区一办605室

联系人：苏本武     蒋老师   李老师

联系电话：0739-5306070